_____________________________________________________________________________________________

119361, г.Москва, ул.Озерная, д.42  Тел./факс (495) 645-34-25, 989-58-69     E-mail: mpp@rus-telcom.ru     www.rus-telcom.ru

Оптический мультиплексор «КОСАТКА» - надёжное решение для передачи Gb Ethernet + n*Е1

Назначение и описание возможностей

Аппаратура выпускается обеспечивает передачу до 4х независимых полноскоростных GigabitEthernet, одного FastEthernet, 132х потоков E1 (2048кбит/с), служебной связи по ВОЛС. Установкой необходимых модулей расширения   передаваемые потоки E1 могут быть выведены  в трёх видах: 
а) потоки E1,   б) FastEthernet и в) последовательные интерфейсы типа V.35/ RS-232 .

Фото N1: Модули расширения – установлен модуль на 22E1, свеху лежит модуль 6 FastEthernet.

Поддерживает работу в кольце с  резервированием с высокой скоростью восстановления, а также работу при схеме организации «линия» и «точка-точка».  Линейная скорость группового потока – 2488,32Мбит/с.Формат фрейма защищает от возможности прослушивания стандартным оборудованием группового потока на пути его следования по оптическому волокну.   Для передачи группового потока «ЦВОЛТ» и GigabitEthernet установлено 6 SFP разъёмов, что обеспечивает максимальную гибкость применения изделия (SFP модули в состав оборудования не входят). Для группового потока возможно использовать распространённые оптические SFP-модули стандарта STM-16 (OC-48).

Фото N2: Разьёмы для установки модулей SFP

Особенности работы GigabitEthernet.

В аппаратуре «Костатка» две независимых группы левая и правая по  два GigabitEthernet каждая.

Фото N3:  Левая и правая группы  GigabitEthernet

Далее рассмотрим, например, левую группу.

GigabitEthernet (GE) может быть подключен через оптический SFP модуль или через электрический SFP модуль.  В случае электрического  SFP модуля (c подключением к витой паре) он может быть 1000TX или 10/100/1000TX.  Для оптических модулей поддерживается режим 1000 Full Duplex с любой величиной фрейма и любым протоколом, что позволяет использовать JUMBO фрейм и добиваться максимальной производительности. В случае использования электрического SFP модуля (с разьёмом RJ-45)  могут существовать ограничения, информацию о которых необходимо получить у производителя/поставщика SFP модуля . Как правило, 1000TX не имеют ограничений, а 10/100/1000  ограничивают размер пакета и количество MAC  адресов в сети.

Для удобства использования и экономии SFP модулей предусмотрено два режима работы, которые включаются автоматически:

- SFP  установлен. GE «запад» работает с групповым потоком «запад»,  GE «восток» с групповым потоком «восток».

- SFP не установлен ни в «восток», ни в «запад». Позволяет экономит пару SFP модулей в случае отсутствия необходимости выделения GE в данном пункте (эквивалентен соединенным SFP GE). При этом в групповом потоке трафик GE проходит с «востока» на «запад» и с «запада» на «восток».

Фото N4:  без модулей  SFP

Фото N5: эквивалент- заворот по SFP

Контролировать подключение по GE удобно по правым сдвоенным светодиодам: при отсутствии связи (Связь или Link) соответствующий светодиод не горит. При наличии связи и прошедшем процессе автоопределения – горит зеленым. При отсутствии завершённого процесса автоопределения – горит красным. В последнем случае это, например, может говорить  о недостаточном качестве внешнего соединения:

Фото N6: линк есть – зелёное свечение светодиодов.

Фото N7 : нет линка – нет свечения светодиодов.

Фото N8:  плохой линк – красное свечение светодиодов.

Контроль и управление по IP.

Для контроля и управления кольцом аппаратуры достаточно подключиться к одному из полукомплектов  к разъёму Ethernet 10/100TX «Управление».

Используется программное обеспечение «Центр управления 'Косатка-Белуха-Акула' версия 5.0» устанавливаемое на PC c ос Windows. Альтернативно возможен конроль и управление по IP с помощью терминала из-под любой операционнной системы по протоколу Telnet.

Все внутренние файлы аппаратуры могут быть обновлены пользователем(в случае необходимости). .

Использование более 66-ти потоков E1 в аппаратуре «Косатка».

Вслучае необходимости использовать более 66-ти потоков E1, необходимо из гипертерминала (или другой терминальной программы, работающей по протоколу telnet, например, putty) подать команды  на выбранных «Косатках»:

PAGE   ON

CMMT  SAVE

Таким образом переключатся на вторую область следующие ресурсы: 66 трактов E1, Ethernet трафик, удалённное управление, служебная связь. То есть по всем этим ресурсам друг друга будет «видеть» аппаратура с одинаково установленной областью.

(Page off – первая область, Page on – вторая область)

- Автоматическое гашение лазера.

На стыках «ЦВОЛТ»  «восток» и «запад» реализовано автоматическое гашение лазера: при пропадании  оптического сигнала  на входе  SFP , излучающий лазер этого же SFP модуля отключается, для уменьшения вероятности поражения лазерным излучением при применении , например, мощных оптических SFP модулей или внешних EDFA усилителей .

Эта функция вседа включена на стыке «ЦВОЛТ».

- Контроль по IP состояния стыков GigabitEthernet.

Выполняется из-под гипертерминала командой

READ  0  144

Варианты ответа (основные):

=0 – ни по одному SFP с гигабитным Ethernet нет связи.

=128 – линк по SFP «запад» левой группы GigabitEthernet.

=64 – линк по SFP «восток» левой группы GigabitEthernet.

=192 – линк по SFP «запад» и «восток» левой группы GigabitEthernet.

=32 – линк по SFP «запад» правой группы GigabitEthernet.

=16 – линк по SFP «восток» правой группы GigabitEthernet.

=48 – линк по SFP «запад» и «восток» левой группы GigabitEthernet.

=240 – линк по всем SFP левой и правой группы GigabitEthernet

- Распайка разьёмов, описание ПО и тд.

В остальной  части аппаратура выполнена аналогично аппаратуре «Акула». Все необходимые сведения можно найти в файлах документации на аппаратуру «Акула» на сайте www.rustelcom.ru/cd

Тестирование в термокамере

Первые образцы изделий тестируются в термокамере при 40 градусах цельсия не менее 24 часов с нулевым результатом ошибок по потокам E1.

Фото N9:  Успешное тестирование 38 часов.

Оптический мультиплексор «КОСАТКА» - надёжное, функциональное  и экономичное решение для передачи потоков Е1 и Ethernet по оптическому кабелю различной топологии. Надёжность подтверждена успешной работой на сетях коммерческих и ведомственных сетях операторов связи РФ и СНГ. Оборудование выпускается серийно с 2009 года.